## Slide 1: 第一讲 视觉组简介及c++基础
主讲人：邹建 郭晓鹏

## Slide 2
哈工大竞技机器人队成立于2002年，目的是参加全国大学生机器人大赛（ROBOCON,ROBOMASTER）以及其它相关学科竞赛。分电控，视觉，机械，运营组，视觉组成立于2015年。

## Slide 3: 视觉组主要任务（RM）

## Slide 4: 视觉组主要任务（RC）
RC视觉组的项目是和每年的比赛题目强相关的，包括但不限于多传感器耦合，识别，拟合，定位，神经网络训练等。

## Slide 5
常用传感器
PART ONE

## Slide 6: 需要掌握的知识

## Slide 7: Linux
https://www.runoob.com/linux/linux-tutorial.html
sudo；ps；kill
echo；cd；tar
gedit/vim/vi
grep；cat；touch；mkdir；rm；ls
|；>>/>；&&
apt-get install
top/htop
……

## Slide 8: Cmake
《Cmake实践》
set()；message()
include_directories()
find_package()
add_executable()；target_link_libraries()；add_library()
aux_source_directory()

## Slide 9
c++:
《C++Primer》
learncpp(推荐):https://www.learncpp.com/
https://pan.baidu.com/s/1PCU83TQVB_rfmmKom01P-g 提取码: gqnp
Git: https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600
Opencv:
官方教程： https://docs.opencv.org/master/d9/df8/tutorial_root.html
pcl: https://pcl.readthedocs.io/projects/tutorials/en/latest/
Matlab： https://www.yiibai.com/matlab
Python： https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html
Eigen: http://eigen.tuxfamily.org/dox/
相机模型，坐标变换：《视觉SLAM十四讲》

## Slide 10: Git
git clone
git add .
git status
git commit –m “message”
git push
git pull

## Slide 11: Git
1. merge
2. branch
3. commit
1
2
3
.gitignore ！！！

## Slide 12: 深度学习相关
李宏毅ML/DL
https://www.youtube.com/channel/UC2ggjtuuWvxrHHHiaDH1dlQ
https://www.bilibili.com/video/BV1My4y1W7my?p=1
https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2021-spring.html
DL实践：https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411d7Ys

## Slide 13: 系统安装

## Slide 14: 步骤
制作启动盘
1.Ubuntu下制作
dd if=系统镜像文件 of=U盘盘符（比如/dev/sdb，可以用fdisk –l命令查看）
2.win10下制作
视频（如果电脑是UEFI的，则U盘需要是UEFI格式的）

## Slide 15
1. 进入bios
2. install ubuntu（minimal）

## Slide 16: 可能有的问题
1.安装时进不去BIOS
可以先进windows:设置->更新和安全->恢复->高级启动->立即重新启动->使用设备->选择你的U盘
2.安装时电脑卡死
是NVIDIA显卡问题，两种解决方法
1）在bios里面禁用独显（推荐，不过有的电脑没这功能），然后安装即可
2）在安装选项界面光标选中Install Ubuntu然后按e进入编辑界面，在linux开头那一行splash后面加上nomodeset然后按Ctrl+x即可顺利进入安装界面
推荐第一种方法，使用第二种方法时安装后第一次启动系统也要添加nomodeset
3.以上两种方法解决不了可以暂时使用虚拟机，九月份线下时找学长帮忙安装

## Slide 17
安装类型
其他选项
选择之前分出来的空闲空间
点加号：
分出swap空间：主分区；空间起始位置；用于：交换空间（16G）
分出根目录：主分区；空间起始位置；用于：ext4 日志文件系统 挂载点：/；

## Slide 18: 环境配置

## Slide 19: 显卡驱动
独显不仅可能在安装系统时导致卡死，系统安装完成后也可能导致卡死，因此有独显的电脑需要手动安装独显驱动
方法1：sudo ubuntu-drivers autoinstall
方法2（推荐）：https://tensorflow.google.cn/install/gpu
# UBUNTU18.04 wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb sudo apt-get update wget http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb sudo apt install ./nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb sudo apt-get update sudo apt-get install --no-install-recommends nvidia-driver-430 sudo apt-get install --no-install-recommends cuda-10-1 libcudnn7=7.6.4.38-1+cuda10.1 libcudnn7-dev=7.6.4.38-1+cuda10.1 sudo apt-get install -y --no-install-recommends libnvinfer6=6.0.1-1+cuda10.1 libnvinfer-dev=6.0.1-1+cuda10.1 libnvinfer-plugin6=6.0.1-1+cuda10.1

## Slide 20: 编译工具
1. build-essential
sudo apt-get update
sudo apt install build-essential

## Slide 21
2. cmake
https://cmake.org/download/ 选择Unix/Linux Source的最新版本
解压文件进入文件夹执行
./bootstrap && make –j4 && sudo make install
（cmake --version）
Log of Errors：build-essential没安装好

## Slide 22: OpenCV
安装依赖
sudo add-apt-repository "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main“
sudo apt update
sudo apt install libjasper1 libjasper-dev
sudo apt install git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libdc1394-22-dev
下载源码
https://opencv.org/releases/
编译安装
mkdir build && cd build && cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .. && make -j4 && sudo make install
检验安装是否成功
进入源代码目录下的samples/cpp/example_cmake,执行 mkdir build && cd build && cmake .. && make 如果编译成功则安装成功
如果想安装多个不同版本的opencv，使用cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=安装位置 ..
其中每个版本的安装位置应当不同，比如将opencv3与四分别安装在/usr/local/opencv3与/usr/local/opencv4。其它的库也可以用这个方法安装多版本。
CMakeList想要指定某个版本的库时可以使用find_package(OpenCV REQUIRED PATHS /usr/local/opencv4 NO_DEFAULT_PATH)
这样只会在/usr/local/opencv4 下面寻找opencv

## Slide 23: PCL
方法1（推荐）：
sudo apt install libpcl-dev pcl-tools
方法2：
1. 安装依赖
sudo apt install git build-essential linux-libc-dev libusb-1.0-0-dev libusb-dev libudev-dev mpi-default-dev openmpi-bin openmpi-common libflann1.9 libflann-dev
libeigen3-dev libboost-all-dev libvtk5.10-qt4 libvtk5.10 libvtk5-dev libqhull* libgtest-dev freeglut3-dev pkg-config libxmu-dev libxi-dev mono-complete qt-sdk openjdk-11-jdk openjdk-11-jre
2. 下载源码
git clone https://github.com/PointCloudLibrary/pcl.git
3.编译安装
mkdir build && cd build && cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .. && make –j4 && sudo make install
如果安装多个版本的pcl使用cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=安装路径 ..

## Slide 24: Pytorch
1. 安装N卡驱动
2. 安装cuda
3. 安装cudnn
去anaconda官网下载安装anaconda
建立虚拟环境：conda create –n 环境名 python=版本号
激活虚拟环境：conda activate 环境名
4. 安装pytorch

## Slide 25
1. boost
sudo apt-get install libboost-all-dev
2. matlab
https://blog.csdn.net/m0_37775034/article/details/80876362
3. ssh
sudo apt-get install ssh
sudo apt-get install openssh-server
4. openvino
其他

## Slide 26
1. 安装内核
安装4.8版本，下载：https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.8/
中的三个包：因为安装的是64位，所以是
linux-headers-4.8.0-040800_4.8.0-040800.201610022031_all.deb
linux-headers-4.8.0-040800-generic_4.8.0-040800.201610022031_amd64.deb
linux-image-4.8.0-040800-generic_4.8.0-040800.201610022031_amd64.deb
2. 在下载目录：sudo dpkg -i *.deb
3. 更改grub
sudo gedit /etc/default/grub
# GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=5
4. 使设置生效
sudo update-grub
5. 重启并查看内核版本：uname -r
相机驱动需要环境

## Slide 27
1.ubuntu安装后时间可能跟windows相差八个小时使用以下命令解决：timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock
2.使用串口前需要添加权限：sudo usermod -aG dialout 用户名
3.自启动
执行gnome-session-properties，选择添加，然后名字随便取一个，命令那里输入想要开机自动执行的命令，例如gnome-terminal -x /home/l/autostart.sh会在开机后打开一个终端并执行/home/l/autostart.sh文件
4.usb设备名
使用多个免驱usb相机时为了区分每一个相机可以给相机固定名字，因为默认是相机设备名可能会改变，例如/dev/video0,/dev/video1
参考：https://blog.csdn.net/linczone/article/details/48342419
1.在/etc/udev/rules.d/下建立51-myrules.rules,然后为每个设备添加一行：
KERNEL=="video*",SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{idVendor}=="5986" ,ATTRS{idProduct}=="066d",KERNELS=="1-11",NAME="video0",SYMLINK+="videoA“
其中等号右边的值使用udevadm info -a /dev/video0命令查看,上面一行将电脑编号1-11的usb连接的idVendor为5986，idProduct为066d的设备命名为videoA
2.然后执行sudo chmod +x /etc/udev/rules.d/51-myrules.rules添加可执行权限
3.插拔相机，执行ls /dev/看看有没有对应的设备（例如上面的videoA）
时间、串口、自启动等

## Slide 28: IDE
功能强大
慢
方便
文本编辑器
clion
vscode

## Slide 29: C++基础

## Slide 30
1. 可执行文件
g++ -o test main.cpp
即可编译源代码生成可执行文件test；执行可执行文件./test会输出“hello world!”
2. 链接第三方库
编译代码时如果用到第三方库（非c++标准库），需要告诉编译器第三方库的头文件（.h,.hpp）和库文件(.a，.so)位置
apt默认：usr下，即头文件放在/usr/include下，库文件放在/usr/lib下，可执行文件放在/usr/bin下；
从源码编译安装（opencv等）：/usr/local/下，头文件放在/usr/local/include下，库文件放在/usr/local/lib下，可执行文件放在/usr/local/bin下；

## Slide 31: cmake与makefile
makefile关系到了整个工程的编译规则
一个工程中的源文件不计数，其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中，makefile定义了一系列的规则来指定，哪些文件需要先编译，哪些文件需要后编译，哪些文件需要重新编译，甚至于进行更复杂的功能操作，因为makefile就像一个Shell脚本一样，其中也可以执行操作系统的命令。
自动化编译”：一旦写好，需要一个make命令，整个工程完全自动编译。
不同的 Make 工具遵循着不同的规范和标准，Makefile 格式千差万别
cmake

## Slide 32
使用了opencv,CMakeLists.txt如图，使用find_package查找opencv库
find_package原理
find_package(ABCD)命令会在某些路径下查找ABCDConfig.cmake文件然后根据该文件得到ABCD库的相关信息，并设置一些变量保存头文件路径等信息。
find_package查找路径: /usr/local/share/cmake/等，可以在/usr目录下搜索Config.cmake即可找到所有支持find_package的库。
第四行为包含头文件，即包含opencv库的头文件OpenCV_INCLUDE_DIRS即为find_package命令设置的保存库文件路径的变量；
第六行为连接库文件，即链接opencv的库文件，OpenCV_LIBS为find_package命令设置的保存opencv库文件的路径的变量。他们可以在OpenCVConfig.cmake开头看见

## Slide 33
编码

## Slide 37
面向过程
分析出解决问题所需要的步骤，然后用函数把这些步骤一步一步实现。
例如五子棋，面向过程的设计思路就是首先分析问题的步骤：
1、开始游戏，2、黑子先走，3、绘制画面，4、判断输赢，5、轮到白子，6、绘制画面，7、判断输赢，8、返回步骤2；9、输出最后结果
面向对象
面向对象是把构成问题事务分解成各个对象，建立对象的目的不是为了完成一个步骤，而是为了描叙某个事物在整个解决问题的步骤中的行为。
整个五子棋可以分为：1、黑白双方；2、棋盘系统；3、规则系统；
面向对象 vs 面向过程

## Slide 38
文件名不一定是.h或者.cpp，也可能是.hpp，或者没有扩展名
C++ 代码的基本形式

## Slide 39
#ifndef __MYCLASS__
#define __MYCLASS__
…
#endif
防御式声明

## Slide 40
Inline函数
避免频繁调用函数对栈内存重复开辟所带来的消耗。
inline仅是一个对编译器的建议，有限制（建议放在头文件中）
inline 是一种“用于实现的关键字”
慎用inline

## Slide 41
访问级别

## Slide 42
构造函数
创建对象时自动调用
initialization list：仅有构造函数有（直接初始化，非赋值）
构造函数可以有多个（重载，编译后是两个函数）
默认实参

## Slide 43
构造函数
创建对象时自动调用
initialization list：仅有构造函数有（直接初始化，非赋值）
构造函数可以有多个（重载，编译后是两个函数）
不加const会报错
默认实参

## Slide 44
参数传递 pass by value vs pass by reference(to const)
pass by value传递整个参数列表，压入函数的堆栈
pass by reference 速度快，只有四个字节（尽量）
默认实参

## Slide 45
返回值传递 pass by value vs pass by reference(to const)
尽量return by reference
（保证生命周期）
默认实参

## Slide 46
friend友元
打破封装，可以访问private的数据
默认实参

## Slide 47
操作符重载
默认实参
类成员函数
非类成员函数

## Slide 48: 作业
1. 自行安装好系统，配置好环境（不用降内核，不用装相机驱动）
2. 用Eigen与opencv实现相同的矩阵乘法并写入文件（cmakelists）
设置： cmake需要的最低版本；c++标准；构建类型；编译选项（release debug）；可执行文件：工作目录/bin；动态库：工作目录/lib；
3. 上传到自己的gitee 仓库并提交url